## Slide 2: IoV (Internet of Vehicles)
O IOV é um componeNte importante para o bom funcionamento de um Sistema de transporte inteligente.
- rede ativas de comunicação que permite a comunicação móvel entre veículos e outras redes.
SCCS – Professor Weslley Torres

## Slide 3: IoV (Internet of Vehicles)
Applications:
- Smart traffic management – Gestão do tráfego atarvés de dados obtidos
- Mobile crowd sensing – Deteção de multidão – Evitar Trânsito indicando caminhos melhores
- Accident reporting – REPORTAR ACIDENTES – DESPERTA MAIS ATENÇÃO NO MOTORISTA
- Weather alerts – prevenção de condições advesas do clima
- Monitoring – MONITORAMENTO DO AMBIENTE ao redor
- Parking alerts – AVISA locais permitidos e não permitidos para estacionar
- Audio/video streaming in vehicles -
Points of interest (Marts, Fuel Station, Restaurants) - marketing
E-Health – caso o usuário tenha algum problema enquanto esteja no carro / Auxilia ambulâncias a encontrar hospitais mais próximos
emergency messages (EMs) – o carro acindentado não para de enviar mensagens de emergência até o carro de regate chegar
SCCS – Professor Weslley Torres

## Slide 4: Vehicular ad hoc network (VANET)
As vanets são Redes Veiculares Ad-Hoc (Vehicular Ad-Hoc Networks - VANETs) que são uma classe especial de Redes Móveis Ad-Hoc (Mobile Ad-Hoc Networks - MANETs) formadas por veículos e equipamentos de rodovias que possuem tecnologia wireless.
A comunicação nas VANETs é feita entre dois automóveis e/ou entre veículos e unidades laterais à pista (placas, sinais, paradas, etc), formando um sistema de transporte inteligente, capaz de trocar informações acerca do tráfego e das condições da pista praticamente em tempo real.
SCCS – Professor Weslley Torres

## Slide 5: Vehicular ad hoc network (VANET)
Advantages:
- As redes Ad Hoc não necessitam de nenhuma infra-estrutura para funcionar, sendo possível cada estação se comunicar com outra sem ajuda de um intermediário.
- segurança - tem o objetivo de reduzir as chances de acidentes ao fornecer informações sobre perigos encontrados à frente na estrada.
- eficiência de tráfego - as aplicações desse tipo procuram reduzir o tempo de viagem e evitar a criação de congestionamentos.
- entretenimento e conveniência - possibilidade de comunicação veículo-a-veículo e entre veículos e pontos de acesso nas vias traz a oportunidade de exploração comercial.
SCCS – Professor Weslley Torres

## Slide 6: Vehicular ad hoc network (VANET)
Disadvantages:
Distância para emissão de sinais V2V ou V2I.
a complexidade das estações é alta porque cada estação tem que implementar mecanismos de acesso ao meio, mecanismos para controlar problemas com “estações escondidas” e mecanismos para prover a qualidade de serviço desejada.
- Servidores remotos – acabam gerando um atraso muito grande
SCCS – Professor Weslley Torres

## Slide 7: Explanation
beaconing messages – são mensagens enviadias por um pequeno transmissor de rádio Bluetooth.
Multi-hop Wireless Ad Hoc Networking – É um Sistema que utiliza outros pontos como repetidores de sinal.
SCCS – Professor Weslley Torres

## Slide 8: Motivation
increasing demand of vehicles for wireless applications
Com a alta utilização de aplicações desenvolvidas para iovs, a demanda por conexões de internet sem fio acabaram aumentando e consequentemente aumentando o fluxo de dados.
Message storm (congestion of datas)
Com mais quantidade de dados trafegando pelo ar, uma hora haverá um congestionamento de dados, gerando diversos problemas.
centralized server
O iovs utilizam servidores centralizados, gerando um delay grande para o veículo receber ou enviar a mensagem
all cars needed to update the central server
- Depende dos dados de todos os carros para atualizar o banco de dados
SCCS – Professor Weslley Torres

## Slide 9: Motivation
packet loss – PERDAS DE PACOTES PELO MESSAGE STORMS
poor communication – pelas perdas de pacotes, podem haver má comunicação
High latency – Demora para envio e recebimento de dados
energy overheads – sobrecarga de energia devido ao tráfego de informações
delay in propagating emergency messages – PODE ser decisive para a vida do acidentado
repeated packages – pacotes repetidos podem se colidir com outros pacotes, gerando perda de dados importantes
SCCS – Professor Weslley Torres

## Slide 10: fog computing
energy efficient message dissemination (E²MD) - eficiência energética na disseminação de mensagem
local server – AO invés de enviar dados remotamente, é criado um servidor local entre os carros próximos.
distributes data and process locally – os dados são compartilhados e processados localmente
chooses the most reliable vehicle that has the shortest route
- escolhe o veículo mais confiável que tem o caminho mais curto
SCCS – Professor Weslley Torres

## Slide 11: problem solving schemes
Bandwidth control‑based schemes
- Esquemas baseados em controle de largura de banda
- tempestades de mensagens e a desconexão devido para alto consumo de largura de banda
- reduz o número de mensagens repetidas em nível local, consumindo menos largura de banda
Transmission power based schemes
Esquemas baseados em potência de transmissão
- A tempestade de mensagens é o resultado da alta potência da largura de banda durante a transmissão de mensagens repetidas em um canal exclusivo
Controle da potência de transmissão
SCCS – Professor Weslley Torres

## Slide 12: problem solving schemes
Segmentation based schemes
Esquemas baseados em segmentação
A segmentação é um processo de divisão de uma grande área em segmentos onde uma área pequena ou específica é considerada como um segmento.
Menos atraso na distribuição de dados e melhora confiabilidade mas não é adequado em ambiente espaçosos
SCCS – Professor Weslley Torres